## Slide 1
Viết chương trình điều khiển như sau: - Khi khởi động, đèn D tắt (P2.7). - Vi điều khiển 8051 liên tục kiểm tra điện áp đọc từ Port 1, mỗi lần cách nhau 100 ms. Nếu điện áp lớn hơn 3.5 V, tương ứng với giá trị số là 179, đèn D được bật cho đến khi điện áp nhỏ hơn 3.5 V. Cho biết chip sử dụng thạch anh 6 MHz.
Sử dụng cờ C trong phép so sánh CJNE

## Slide 2
ORG 000H
MAIN: CLR P2.7 ; tắt LED
CHECK: MOV A, P1 ; đọc P1 về A
LCALL SO_SANH ; gọi CT con đọc và kiểm tra điện áp
LCALL DELAY_100MS ; delay 100 ms thạch anh 6Mhz
SJMP CHECK

## Slide 3
SO_SANH:
CJNE A, #179, NEXT ; so sánh A (P1) và 179 để lấy bit Carry
SJMP SANG_LED
NEXT: JC TAT_LED ; C=1 nghĩa là P1<179
SANG_LED:
SETB P2.7
SJMP EXIT
TAT_LED:
CLR P2.7
EXIT: RET

## Slide 4
Delay_100ms: .....
Ret
end