## Slide 1: Strength Of Materials
SỨC BỀN VẬT LIỆU
Ngô Văn Cường
Đại học công nghiệp TPHCM

## Slide 2: Strength Of Materials
Chương 2: Kéo - Nén đúng tâm
Ngô Văn Cường
Đại học công nghiệp TPHCM

## Slide 3: Strength Of Materials
2.1 Định nghĩa kéo – nén đúng tâm
Thanh được gọi là chịu kéo hoặc nén đúng tâm nếu trên mặt cắt ngang của nó chỉ tồn tại một thành phần ứng lực là Nz.
Kéo đúng tâm
Nén đúng tâm

## Slide 4: Strength Of Materials
2.2 Ví dụ kéo - nén đúng tâm

## Slide 5: Strength Of Materials
2.2 Ví dụ kéo - nén đúng tâm

## Slide 6: Strength Of Materials
2.2 Ví dụ kéo - nén đúng tâm

## Slide 7: Strength Of Materials
2.3. Biểu đồ lực dọc
Biểu đồ lực dọc: Đồ thị Nz = f(z)
Cách vẽ: 4 bước:
1. Xác định phản lực liên kết (nếu cần)
2. Chia đoạn: Cơ sở: Sự biến đổi của ngoại lực
3. Xét từng đoạn: dùng PP mặt cắt và điều kiện cân bằng  Nz = f(z)
4. Vẽ đồ thị của các hàm số trên: Biểu đồ nội lực

## Slide 8: Strength Of Materials
2.3. Biểu đồ lực dọc – Ví dụ 1

## Slide 9: Strength Of Materials
2.3. Biểu đồ lực dọc – Ví dụ 2

## Slide 10: Strength Of Materials
2.4. Quy ước vẽ biểu đồ nội lực
1. Trục chuẩn // trục thanh (mặc định)
2. Trục nội lực vuông góc với trục chuẩn(mặc
định)
3. Đề các trị số cần thiết
4. Đề tên biểu đồ trong dấu tròn sát với biểu đồ
5. Đề dấu của biểu đồ trong dấu tròn
6. Kẻ các đường vuông góc với trục chuẩn

## Slide 11: Strength Of Materials
2.5. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang

## Slide 12: Strength Of Materials
2.6. Các giả thiết về biến dạng
Giả thiết 1: Giả thiết mặt cắt ngang phẳng (Bernouli)
Mặt cắt ngang trước biến dạng là phẳng và vuông góc với trục thanh, sau biến dạng vẫn phẳng và vuông góc với trục
Giả thiết 2: Giả thiết về các thớ dọc
Các lớp vật liệu dọc trục không có tác dụng tương hỗ với nhau (không chèn ép, xô đẩy lẫn nhau)
Ứng xử vật liệu tuân theo định luật Hooke (ứng suất tỉ lệ với biến dạng)

## Slide 13: Strength Of Materials
2.7. Công thức xác định ứng suất pháp
A tiết diện mặt cắt ngang

## Slide 14: Strength Of Materials
2.8. Thực tế phân bố ứng suất pháp trong mặt cắt

## Slide 15: Strength Of Materials
2.9. Thực tế phân bố ứng suất pháp trong mặt cắt của thanh có rãnh

## Slide 16: Strength Of Materials
2.10. Ứng suất trên mặt cắt nghiêng

## Slide 17: Strength Of Materials
2.11. Biến dạng dài tỉ đối
AB = dz: phân tố chiều dài thanh lúc chưa biến dạng
A*B* = dz*: phân tố chiều dài thanh lúc đã biến dạng
AA* = w(z): chuyển vị mặt cắt A
BB* = w(z + dz): chuyển vị mặt cắt B
Biến dạng dài tỉ đối
Mặt khác theo định luật Hooke

## Slide 18: Strength Of Materials
2.12. Biến dạng dài tuyệt đối
Biến dạng dài tuyệt đối của
phân tố AB = dz
Biến dạng dài tuyệt đối của
đoạn thanh CA = z
Biến dạng dài tuyệt đối của cả thanh CD = L
Chuyển vị mặt cắt A và D

## Slide 19: Strength Of Materials
2.13. Biến dạng dài tuyệt đối của thanh nhiều đoạn với lực tập trung

## Slide 20: Strength Of Materials
Ví dụ 1: Cho các thanh chịu lực như hình vẽ. Vẽ biểu đồ lực dọc, ứng suất và chuyển vị của các mặt cắt ngang.
Giải
1) Xác định phản lực liên kết
Giải phóng liên kết ngàm tại A và chiều phản lực RA như hình

## Slide 21: Strength Of Materials
RA
2) Nội lực trong các đoạn thanh
- Đoạn AB

## Slide 22: Strength Of Materials
- Đoạn BC
- Mặt cắt trong đoạn CD
3) Vẽ biểu đồ lực dọc

## Slide 23: Strength Of Materials
3) Vẽ biểu đồ lực dọc
4) Tính ứng suất trên các tiết diện
- Đoạn AB
- Đoạn BC

## Slide 24: Strength Of Materials
- Đoạn CD

## Slide 25: Strength Of Materials
4) Tính chuyển vị tại các đoạn
- Chuyển vị đoạn AB
- Chuyển vị đoạn BC
- Chuyển vị đoạn CD

## Slide 26: Strength Of Materials
4) Tính chuyển vị tại các đoạn
- Chuyển vị đoạn CD
Hàm lõm quay xuống dưới

## Slide 27: Strength Of Materials

## Slide 28: Strength Of Materials
Ví dụ 2: Vẽ biểu đồ lực dọc, biểu đồ ứng suất và biểu đồ chuyển vị của thanh chịu lực cho trên hình. Từ biểu đồ chuyển vị cho biết mặt cắt C bị dịch chuyển sang trái hay sang phải.

## Slide 29: Strength Of Materials
Vẽ biểu đồ lực dọc N:
Xét đoạn AB
Sử dụng mặt cắt 1-1, lấy A làm gốc, khi đó miền biến thiên của z sẽ là
Xét cần bằng phần thanh ở bên phải mặt cắt 1-1. Ta có:
Tại A ứng với z = 0 ta có N = q.a
Tại B ứng với z = 2.a ta có N = 3.q.a

## Slide 30: Strength Of Materials
Vẽ biểu đồ lực dọc N:
Xét đoạn BC
Sử dụng mặt cắt 2-2, lấy B làm gốc, khi đó miền biến thiên của z sẽ là
Xét cần bằng phần thanh ở bên phải mặt cắt 2-2. Ta có:

## Slide 31: Strength Of Materials
Vẽ biểu đồ lực dọc N:
Xét đoạn CD
Sử dụng mặt cắt 3-3, lấy C làm gốc, khi đó miền biến thiên của z sẽ là
Xét cần bằng phần thanh ở bên phải mặt cắt 3-3. Ta có:

## Slide 32: Strength Of Materials
Vẽ biểu đồ lực dọc N:
Dùng các phương trình (1), (2), (3) ta vẽ biểu đồ lực dọc Nz như hình
Nz

## Slide 33: Strength Of Materials
Vẽ biểu đồ ứng suất:
Ứng suất tại 1 điểm trên mặt cắt ngang của thanh chịu kéo (nén) đúng tâm được tính bằng công thức
Trong đoạn AB: Diện tích mặt cắt ngang là 2A và không đổi trên suốt chiều dài 2.a. Nhưng lực dọc N phân bố bậc nhất theo phương trình (1), vì vậy ứng suất trên mặt cắt ngang cũng phân bố bậc 1 dọc theo chiều dài thanh và có phương trình.

## Slide 34: Strength Of Materials
Vẽ biểu đồ ứng suất:
Tại mặt cắt A ứng với z = 0:
Tại mặt cắt A ứng với z = 2.a:
Đoạn BC
N=const và A=const nên
Đoạn CD
N=const và A=const nên

## Slide 35: Strength Of Materials
Vẽ biểu đồ ứng suất:

## Slide 36: Strength Of Materials
Vẽ biểu đồ ứng suất:

## Slide 37: Strength Of Materials
Vẽ biểu đồ chuyển vị:
Biểu đồ chuyển vị là đồ thị biểu diễn sự dịch chuyển của mặt cắt ngang thanh dọc theo trục thanh. Gọi w1 là chuyển vị của mặt cắt 1-1, do sự biến dạng của đoạn thanh từ A đến mặt cắt 1-1 gây ra, ta sẽ có:
Tại A ứng với z = 0 ta có w1 = 0
Tại B ứng với z = 2a ta có

## Slide 38: Strength Of Materials
Vẽ biểu đồ chuyển vị:
Gọi w2 là chuyển vị theo phương dọc trục của mặt cắt 2-2, do sự biến dạng của đoạn thanh từ A đến mặt cắt 2-2 gây ra, ta sẽ có:
Tại B ứng với z = 0 ta có
Tại C ứng với z = a ta có

## Slide 39: Strength Of Materials
Vẽ biểu đồ chuyển vị:
Gọi w3 là chuyển vị theo phương dọc trục của mặt cắt 3-3, do sự biến dạng của đoạn thanh từ A đến mặt cắt 3-3 gây ra, ta cũng có thể viết:
Trong đó
Vậy

## Slide 40: Strength Of Materials
Vẽ biểu đồ chuyển vị:
Tại C ứng với z = 0 ta có
Tại D ứng với z = 2.a ta có

## Slide 41: Strength Of Materials
Vẽ biểu đồ chuyển vị:
w

## Slide 42: Strength Of Materials
2.14. Đặc trưng cơ học của vật liệu:
Là các thông số đánh giá khả năng chịu lực, chịu biến dạng của vật liệu trong từng trường hợp chịu lực cụ thể.
Để xác định các đặc trưng cơ học của vật liệu: tiến hành các thí nghiệm với các loại vật liệu khác nhau.
Phá hủy khi biến dạng bé
Vật liệu
Vật liệu dẻo
Vật liệu dòn
Phá hủy khi biến dạng lớn

## Slide 43: Strength Of Materials
Vật liệu dẻo, vật liệu giòn
Phân loại:
Đặc điểm
phá hủy:
Đặc điểm biến dạng:
Rất dẻo
Lớn
Dẻo vừa
Trung bình
Dòn
Bé
Không
báo trước
Luôn báo trước Báo trước
Dự báo biến dạng:

## Slide 44: Strength Of Materials
Vật liệu dẻo, vật liệu giòn

## Slide 45: Strength Of Materials
2.15. Quan hệ ứng suất và biến dạng của các dạng vật liệu

## Slide 46: Strength Of Materials
2.16. Thí nghiệm kéo - nén

## Slide 47: Strength Of Materials
2.16. Thí nghiệm kéo - nén

## Slide 48: Strength Of Materials
2.17. Đồ thị ứng suất – biến dạng

## Slide 49: Strength Of Materials
2.17. Đồ thị ứng suất – biến dạng

## Slide 50: Strength Of Materials
2.17. Đồ thị ứng suất – biến dạng

## Slide 51: Strength Of Materials
2.17. Đồ thị ứng suất – biến dạng

## Slide 52: Strength Of Materials
2.17. Đồ thị ứng suất – biến dạng

## Slide 53: Strength Of Materials
2.17. Đồ thị ứng suất – biến dạng

## Slide 54: Strength Of Materials
2.17. Đồ thị ứng suất – biến dạng

## Slide 55: Strength Of Materials
2.17. Đồ thị ứng suất – biến dạng

## Slide 56: Strength Of Materials
2.17. Đồ thị ứng suất – biến dạng

## Slide 57: Strength Of Materials
2.17. Đồ thị ứng suất – biến dạng

## Slide 58: Strength Of Materials
2.18. Môđun đàn hồi kéo - nén

## Slide 59: Strength Of Materials
2.19. Tính chất đàn hồi và dẻo của vật liệu

## Slide 60: Strength Of Materials
2.19. Tính chất đàn hồi và dẻo của vật liệu

## Slide 61: Strength Of Materials
2.19. Tính chất đàn hồi và dẻo của vật liệu

## Slide 62: Strength Of Materials
2.20. Kết luận đặc trưng cơ bản của vật liệu
Vật liệu dẻo: khả năng chịu kéo và nén tương đương nhau trước miền chảy
Vật liệu giòn: khả năng chịu nén lớn hơn nhiều so với khả năng chịu kéo

## Slide 63: Strength Of Materials
2.21. Thế năng biến dạng đàn hồi
Xét thanh chịu kéo (nén) đúng tâm
Phân tố công ngoại lực trên chuyển vị dz
dA = Pdz
công này bằng phần diện tích trên đồ thị trong khoảng dz.

## Slide 64: Strength Of Materials
2.21. Thế năng biến dạng đàn hồi
Công ngoại lực cho biến dạng z1:
Trong miền đàn hồi

## Slide 65: Strength Of Materials
2.21. Thế năng biến dạng đàn hồi
Trong miền đàn hồi, nếu bỏ nguyên nhân gây biến dạng => vật thể trở về hoàn toàn hình dạng ban đầu
Năng lượng làm cho vật thể phục hồi hình dạng ban đầu: thế năng biến dạng đàn hồi U
Định luật bảo toàn năng lượng
Năng lượng mà hệ nhận được từ bên ngoài sẽ hoàn toàn chuyển hoá thành thế năng biến dạng đàn hồi tích luỹ trong hệ

## Slide 66: Strength Of Materials
2.21. Thế năng biến dạng đàn hồi
Thế năng biến dạng đàn hồi trên một đơn vị thể tích –Thế năng biến dạng đàn hồi riêng
Thế năng biến dạng đàn hồi thường dùng để tính chuyển vị của hệ thanh

## Slide 67: Strength Of Materials
Cho hệ thanh đối xứng, chịu lực như hình vẽ. Xác định chuyển vị đứng của điểm đặt lực A . Cho
Tách mắt A như hình, dùng hai pt hình chiếu

## Slide 68: Strength Of Materials
Công của ngoại lực

## Slide 69: Strength Of Materials
Thế năng biến dạng đàn hồi của hệ
Ta đã có

## Slide 70: Strength Of Materials
Ta có
thay

## Slide 71: Strength Of Materials
Thay số vào ta được

## Slide 72: Strength Of Materials
Thanh AB tuyệt đối cứng được giữ cân bằng nằm ngang nhờ gối cố định A và thanh CD. Thanh CD có diện tích mặt cắt ngang A = 20 mm2 và được là từ loại vật liệu có mô đun đàn hồi E = 200 GPa.
Tính biến dạng dài thanh CD;
Tính chuyển vị thẳng đứng điểm B, C

## Slide 73: Strength Of Materials
YA
XA
NC
a) Biến dạng dài thanh CD
Phương trình cân bằng tĩnh học
Biến dạng dài của thanh CD
Xét cân bằng thanh cứng AB

## Slide 74: Strength Of Materials
b) Chuyển vị thẳng đứng điểm C
Ta có
C1
Chuyển vị thẳng đứng điểm B
B1

## Slide 75: Strength Of Materials
Thanh AB tuyệt đối cứng được giữ cân bằng nằm ngang nhờ gối cố định A và thanh BD như hình vẽ. Thanh BD có mặt cắt hình tròn có đường kính d = 20 mm và được làm từ vật liệu có mô đun đàn hồi E = 150 GPa. Tính chuyển vị thẳng đứng của điểm C

## Slide 76: Strength Of Materials
YA
XA
NB
Xét cân bằng của thanh cứng AB
Pt cân bằng tĩnh học
Biến dạng dài của thanh BD

## Slide 77: Strength Of Materials
Chuyển vị thẳng đứng của điểm B
300
C1
B1
B2
Ta có
Xét tam giác vuông BB1B2
Ta có

## Slide 78: Strength Of Materials
Cho một cột bê tông có kích thước và chịu lực như hình vẽ. Tính chuyển vị thẳng đứng của điểm A và B. Biết rằng cột được làm từ vật liệu có mô đun đàn hồi E = 27 GPa.

## Slide 79: Strength Of Materials
Vẽ biểu đồ lực dọc
NZ
300kN
700kN
Chuyển vị thẳng đứng của điểm A

## Slide 80: Strength Of Materials
NZ
300kN
700kN
Chuyển vị thẳng đứng của điểm B

## Slide 81: Strength Of Materials
Thanh AB tuyệt đối cứng được giữ cân bằng nằm ngang nhờ gối cố định A và thanh CD. Thanh CD có diện tích mặt cắt ngang A = 20 mm2 và được là từ loại vật liệu có mô đun đàn hồi E = 200 GPa.
Tính chuyển vị thẳng đứng điểm B
Tính chuyển vị bằng phương pháp năng lượng

## Slide 82: Strength Of Materials
Tính chuyển vị bằng phương pháp năng lượng
1. Lập trạng thái “m”
YA
XA
NC
Xét cân bằng thanh cứng AB
2. Lập trạng thái “k”

## Slide 83: Strength Of Materials
Tính chuyển vị bằng phương pháp năng lượng
YA
XA
NC
2. Lập trạng thái “k”
Pk=1
3. Viết pt chuyển vị bằng công thức Mohr

## Slide 84: Strength Of Materials
Tính chuyển vị bằng phương pháp năng lượng
Thanh AB tuyệt đối cứng được giữ cân bằng nằm ngang nhờ gối cố định A và thanh BD như hình vẽ. Thanh BD có mặt cắt hình tròn có đường kính d = 20 mm và được làm từ vật liệu có mô đun đàn hồi E = 150 GPa. Tính chuyển vị thẳng đứng của điểm C

## Slide 85: Strength Of Materials
YA
XA
Tính chuyển vị bằng phương pháp năng lượng
YA
XA
NB
1. Trạng thái “m”
Xét cân bằng thanh cứng AB
2. Trạng thái “k”
Pk=1

## Slide 86: Strength Of Materials
YA
XA
Tính chuyển vị bằng phương pháp năng lượng
Pk=1
3. Tính

## Slide 87: Strength Of Materials
Thanh AD tuyệt đối cứng được giữ cân bằng nằm ngang nhờ gối cố định A và thanh BC như hình vẽ.
Thanh BC có mặt cắt hình tròn đường kính d = 10mm và được làm từ vật liệu có mô đun đàn hồi E = 200 GPa. Tính chuyển vị thẳng đứng của điểm D

## Slide 88: Strength Of Materials
Tính chuyển vị bằng phương pháp năng lượng
1. Lập trạng thái “m”

2. Lập trạng thái “k”

Pk=1
XA
YA
NB
YA
XA

## Slide 89: Strength Of Materials
Tính chuyển vị bằng phương pháp năng lượng
2. Lập trạng thái “k”

Pk=1
YA
XA
3. Tính

## Slide 90: Strength Of Materials
2. 22. Hệ số Poisson

## Slide 91: Strength Of Materials
2. 22. Hệ số Poisson
Hệ số Poisson của một số vật liệu

## Slide 92: Strength Of Materials
2.23. Ứng suất cho phép – Hệ số an toàn – Điều kiện bền
Thí nghiệm => ứng suất nguy hiểm σ0– tương ứng với thời điểm vật liệu mất khả năng chịu lực
σ0
Nguy hiểm
σb – vật liệu giòn
- Vật liệu làm việc an toàn khi ứng suất, xuất hiện chưa vượt quá ứng suất nguy hiểm

## Slide 93: Strength Of Materials
2.23. Ứng suất cho phép – Hệ số an toàn – Điều kiện bền
Khi tính toán, không bao giờ tính theo ứng suất nguy hiểm: vật liệu không đồng nhất, điều kiện làm việc thực tế khác với PTN, tải trọng vượt quá thiết kế,…=> Hệ số an toàn
Dùng trị số ứng suất cho phép để tính toán:

## Slide 94: Strength Of Materials
2.23. Ứng suất cho phép – Hệ số an toàn – Điều kiện bền
n - hệ số an toàn - đặc trưng cho khả năng dự
trữ về mặt chịu lực (n>1)
n = n1.n2.n3…
n1- hệ số kể đến sự đồng nhất của vật liệu
n2 - hệ số kể đến điều kiện làm việc, phương pháp tính toán,…
Các hệ số lấy theo qui phạm

## Slide 95: Strength Of Materials
2.23. Ứng suất cho phép – Hệ số an toàn – Điều kiện bền
Điều kiện để thanh làm việc an toàn => Điều kiện bền
Vật liệu dẻo:
Vật liệu giòn:

## Slide 96: Strength Of Materials
2.23. Ứng suất cho phép – Hệ số an toàn – Điều kiện bền
Thanh chịu kéo (nén) đúng tâm:
2.24. Ba bài toán cơ bản:
1. Bài toán kiểm tra điều kiện bền: kiểm tra xem ứng suất trong thanh có thỏa điều kiện bền hay không.

## Slide 97: Strength Of Materials
2.24. Ba bài toán cơ bản:
2. Bài toán chọn kích thước mặt cắt ngang
3. Bài toán tìm giá trị cho phép của tải trọng
2.25. Bài toán siêu tĩnh

## Slide 98: Strength Of Materials
2.25. Bài toán siêu tĩnh
Hệ siêu tĩnh: là hệ mà ta không thể xác định được hết các phản lực liên kết và nội lực trong hệ nếu chỉ nhờ vào các phương trình cân bằng tĩnh học.
Số ẩn số > số phương trình cân bằng.
viết thêm phương trình bổ sung
phương trình biến dạng

## Slide 99: Strength Of Materials
Cho kết cấu gồm hai thanh chịu lực như hình vẽ.
Kiểm tra bền thanh AB
Định số hiệu thép L dùng cho thanh BC.
Biết

## Slide 100: Strength Of Materials
Tính nội lực trong các thanh BA và BC bằng cách tách mắt B. Ta có các phương trình cân bằng.
Bài giải
Thanh AB chịu kéo
a) Kiểm tra bền thanh AB.
Ta có

## Slide 101: Strength Of Materials
Bài giải
Ta thấy
Nên thanh AB đảm bảo độ bền
b) Chọn số hiệu thép cho thanh BC.
Ta phải có
Tra bảng thép định hình (phụ lục 1) ta chọn được thép dùng cho BC là:

## Slide 102: Strength Of Materials
Bài giải
2L2,5 x 25 x 4 có: A = 2 x 1,86cm2 = 3,72cm2

## Slide 103: Strength Of Materials
Cho kết cấu như hình vẽ. Định tải trọng cho phép theo điều kiện bền của các thanh 1, 2, 3.
Cho biết = 16kN/cm2 , A1 =2cm2 , A2 =1cm2 , A3 =2cm2 .
Trước tiên, ta cần tính nội lực trong các thanh. Cắt thanh 1, 2, 3, cô lập hệ như hình vẽ.
Bài giải

## Slide 104: Strength Of Materials
Xét cân bằng với các phương trình
Ta được
Vậy thanh (1), (3), chịu kéo, thanh (2) chịu nén
Viết điều kiện bền của các thanh (1), (2), (3)

## Slide 105: Strength Of Materials
Viết điều kiện bền của các thanh (1), (2), (3)
So sánh 3 giá trị của P ta chọn

## Slide 106: Strength Of Materials
Bài toán siêu tĩnh – thanh chốt hai đầu
Một thanh có mặt cắt thay đổi bậc, bị ngàm cứng hai đầu, chịu lực P và lực phân bố đều có cường độ q = P/a như hình vẽ. Mô đun đàn hồi của vật liệu là E, diện tích mặt cắt ngang của các đoạn ghi trên hình vẽ. Vẽ biểu đồ nội lực của thanh.
Tính σmax, wB, wC.

## Slide 107: Strength Of Materials
Bài giải
1. Giả sử phản lực tại ngàm A, D là RA, RD Phương trình cân bằng:
Bài toán siêu tĩnh
Điều kiện biến dạng:

## Slide 108: Strength Of Materials
Bài giải
Điều kiện biến dạng:
Bằng phương pháp mặt cắt, xác định nội lực trong các đoạn

## Slide 109: Strength Of Materials
Bài giải
Đoạn AB:
Thay vào phương trình (3) ta có

## Slide 110: Strength Of Materials
Bài giải

## Slide 111: Strength Of Materials
Bài giải
Từ đó ta có biểu đồ lực dọc như hình bên
Ứng suất lớn nhất

## Slide 112: Strength Of Materials
Bài giải
Chuyển vị điểm B và C là:
Chuyển dịch sang trái

## Slide 113: Strength Of Materials
Thanh AD tuyệt đối cứng được giữ cân bằng nằm ngang nhờ gối cố định A và hai thanh BE và CF.
Bài toán siêu tĩnh giàn thanh
Hai thanh BE và CF có cùng diện tích mặt cắt ngang A và được làm từ cùng loại vật liệu có mô đun đàn hồi E. Xác định ứng lực trong hai thanh BE và CF

## Slide 114: Strength Of Materials
Phương pháp hình học
Giải phóng liên kết và đặt phản lực liên kết có chiều như hình vẽ. Xét cân bằng của thanh AD
Phương trình (1) có hai ẩn số là NB và NC, do đó để giải được ta cần đưa them vào một phương trình thứ 2

## Slide 115: Strength Of Materials
Phương pháp hình học
Phương trình tương thích biến dạng
Gọi AB1C1D1 là thanh ABCD sau biến dạng
Ta có

## Slide 116: Strength Of Materials
Phương pháp hình học
Ta cũng có

## Slide 117: Strength Of Materials
Phương pháp hình học
Kết hợp với phương trình số (1)
Phương pháp lực

## Slide 118: Strength Of Materials
Phương pháp lực
Bước 1: Lập hệ cơ bản
a) Thay liên kết thừa bằng phản lực liên kết X1
X1
b) Giải phóng liên kết trong hệ cơ bản
NB
YA
XA
c) Viết phương trình cân bằng tĩnh học trong hệ cơ bản

## Slide 119: Strength Of Materials
Phương pháp lực
YA
XA
Bước 2: Lập trạng thái “m” trong hệ cơ bản
a) Thay X1 = 0
b) Tính ứng lực trong các thanh ở trạng thái “m”

## Slide 120: Strength Of Materials
Phương pháp lực
YA
XA
Bước 3: Lập trạng thái “k” trong hệ cơ bản
a) Bỏ hết tải trọng thay X1 = 1
b) Tính ứng lực trong các thanh ở trạng thái “k”

## Slide 121: Strength Of Materials
Phương pháp lực
Bước 4: Viết phương trình chính tắc

## Slide 122: Strength Of Materials
Phương pháp lực

## Slide 123: Strength Of Materials
Thanh AB tuyệt đối cứng được giữ cân bằng nằm ngang nhờ gối cố định A và hai thanh BM, CK. Hai thanh BM, CK được làm từ cùng loại vật liệu có mô đun đàn hồi E. Tính ứng suất pháp lớn nhất phát sinh trong hệ. Biết rằng A = 20mm2

## Slide 124: Strength Of Materials
B.Giải
Giải phóng liên kết, đặt các phản lực liên kết như hình. Xét cân bằng của thanh AB
NB
NC
YA
XA

## Slide 125: Strength Of Materials
B.Giải
Gọi A1B1 là thanh AB sau biến dạng
C1
B1
Ta có
B2
Ta cũng có

## Slide 126: Strength Of Materials
B.Giải
Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được

## Slide 127: Strength Of Materials
X1
NC
YA
XA
Phương pháp lực
1. Lập hệ cơ bản
2. Lập trạng thái “m”
=0

## Slide 128: Strength Of Materials
X1
NC
YA
XA
Phương pháp lực
3. Lập trạng thái “k”
=1
4. Viết pt chính tắc

## Slide 129: Strength Of Materials
Phương pháp lực
4. Viết pt chính tắc